Структура условного обозначения шкафов релейной защиты

и автоматики секционного выключателя 10(6)-154кВ

РЗШТ – 15  Х  – Х   ХХ  ХХХХ  ХХХХ   ХХХХ

1        2     3      4     5         6           7             8

1 – шкаф релейной защиты и автоматики;

2 – функциональное назначение:

цифра 15 – для защиты и управления секционным выключателем.

3 – Н - наружной установки

В - внутренней установки.

4 – тип основной защиты, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-01.хх;

2 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-05.ГхСВ;

3 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-05.БхСВ;

4 - Ваш вариант _______________________________________________________________.

5 – номинальное значение высшего напряжения:

цифра 154 – 154 кВ;  цифра 110 – 110 кВ; цифра 35 – 35 кВ; цифра 10 – 10 кВ; цифра 6 – 6 кВ.

6 – степень защиты по ГОСТ 14254:   ІР-54;   ІР-40.

7 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1; УХЛ3.

8 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение стандартного шкафа защиты и автоматики секционного выключателя:

РЗШТ – 15В – 2 35  ІР40 УХЛ4 0001

В этом случае защита и управление секционного выключателя 35кВ  осуществляется устройством типа РЗЛ-05.ГхСВ.

Примечания:

1. Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии c заданиями проектных организаций.