Структура условного обозначения шкафов противоаварийной частотной

автоматики 6 - 330кВ

РЗШТ – 18 - Х   Х  – Х   ХХ  ХХХХ  ХХХХ   ХХХХ

1           2     3    4      5     6         7           8             9

1 – шкаф релейной защиты и автоматики;

2 – функциональное назначение:

цифра 18 – для противоаварийной частотной автоматики.

3 – количество секций защиты:

цифра 1 – для одной секции;

цифра 2 – для двух секций.

4 – Н - наружной установки

В - внутренней установки.

5 – тип основной защиты, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 - реле защиты УРЧ-3МС;

2 - реле защиты УРЧ-3МС-01 (для гидрогенераторов);

3 - реле защиты УРЧ-3МС-02;

4 - Ваш вариант _______________________________________________________________.

6 – номинальное значение напряжения:

цифра 330 – 330 кВ; цифра 220 – 220 кВ; цифра 154 – 154 кВ; цифра 110 – 110 кВ; цифра 35 – 35 кВ; цифра 6 – 6 кВ.

7 – степень защиты по ГОСТ 14254:   ІР54;   ІР40

8 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1; УХЛ3

9 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение стандартного шкафа противоаварийной защиты автоматики линии 35кВ:

РЗШТ – 18-2 В –3 35  ІР40 УХЛ3 0001

В этом случае защита двух секций 35кВ  осуществляется устройством типа УРЧ-3МС-02.

Примечания:

1. Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии c заданиями проектных организаций.