Структура условного обозначения шкафов релейной защиты

и автоматики высоковольтного двигателя 6кВ

РЗШТ – 19 Х – Х - Х  Х Х кВ – 54 УХЛ1 – ХХХ

1         2          3   4    5    6      7            8      9           10

1 – шкаф релейной защиты и автоматики;

2 – функциональное назначение:

цифра 19 – для защиты высоковольтного двигателя .

3 – Н - наружной установки

В - внутренней установки.

4 – тип высоковольтного двигателя:

цифра 1 – асинхронный;

цифра 2 – синхронный.

5 – тип основной защиты, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 – микропроцессорное реле защиты РЗЛ-01.хх;

2 - терминал РЗА  высоковольтного двигателя РЗЛ-05.хх;

3- терминал РЗА  высоковольтного двигателя СЕЗАМ-М;

4- REM 615;

Ваш вариант устройства защиты _______________________________.

6 – тип резервной защиты высоковольтного двигателя, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 –реле защиты АЛ-5/хх;

2 – микропроцессорное реле защиты РДЦ-01/057-хх;

3 – устройство защиты по току РЗЛ-03.ххх;

4 – устройство защиты по току РЗЛ-01.хх;

5 – другое устройство резервной защиты __________________________________;

0 – без устройства резервной защиты.

7 – номинальное значение напряжения:

цифра 6 – 6 кВ.

8 – степень защиты по ГОСТ 14254:  ІР54; ІР40

9 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150:  УХЛ1; УХЛ3.

10 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение стандартного шкафа защиты и автоматики высоковольтного двигателя:

РЗШТ – 19 Н – 1 3 1 6 – ІР54 УХЛ1 – 001

В этом случае защита высоковольтного двигателя осуществляется микропроцессорным терминалом типа СЕЗАМ-М (основная защита) и устройством АЛ-5 (резервная защита).

Примечания:

1. Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии c заданиями проектных организаций.