Структура условного обозначения шкафов центральной сигнализации

и автоматики 6 - 330кВ

РЗШТ – 22 - Х  – Х  ХХХ  ХХХХ   ХХХХ     ХХХХ

1           2     3      4      5           6            7              8

1 – шкаф релейной защиты и автоматики;

2 – функциональное назначение:

цифра 22 – для центральной сигнализации и автоматики.

3 – Н - наружной установки;

В - внутренней установки.

4 – тип основной защиты, встроенного в шкаф, устройства РЗА:

1 - микропроцессорное реле защиты РЗЛ-05.ШхС;

2 - Ваш вариант _______________________________________________________________.

5 – номинальное значение высшего напряжения:

цифра 330 – 330 кВ; цифра 220 – 220 кВ; цифра 154 – 154 кВ; цифра 110 – 110 кВ; цифра 35 – 35 кВ; цифра 10 – 10 кВ; цифра 6 – 6 кВ.

6 – степень защиты по ГОСТ 14254:   ІР54;   ІР40

7 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1; УХЛ3

8 – номер опросного листа (форма опросного листа приведена по тексту ниже).

Условное обозначение стандартного шкафа центральной сигнализации и автоматики 35кВ:

РЗШТ – 22-В – 1 35  ІР40 УХЛ4 0001

В этом случае шкаф центральной сигнализации и автоматики 35кВ  осуществляется устройством типа РЗЛ-05.ШхС.

Примечания:

1. Допускаются варианты с использованием других устройств релейной защиты в соответствии c заданиями проектных организаций.